## Slide 1: Localização de Robô Humanoide aplicado a Futebol de Robôs
Aluno: Raphael Arthur Barbosa Resende
Orientador: Antônio Padilha Lanari Bó
Co-orientadora: Mariana Costa Bernardes Matias

## Slide 2: Motivação
Quando é necessário possuir um sistema de localização?
O que é preciso para se implementar um sistema de localização?
Quais os principais métodos existentes?
Quais são os problemas associados ao processo?

## Slide 3: Motivação

## Slide 4: RoboCup
A RoboCup é composta por quatro ligas principais:
  Industrial
  Rescue
  Soccer
  @Home

## Slide 5: Standard Plataform League
Robo NAO
Desde 2008 até os dias atuais
Modalidade de times
Drop-in

## Slide 6: O campo de futebol
ID | Descrição | Tamanho(mm)
A | Comprimento do campo | 9000
B | Largura do Campo | 6000
C | Largura da linha | 50
D | Tamanho da marca do pênalti | 100
E | Comprimento da área do pênalti | 600
F | Largura da área do pênalti | 2200
G | Distancia da marca do penalti | 1300
H | Diâmetro do Centro de Campo | 1500
I | Distancia da linha até o limite do campo | 700

## Slide 7: Robô NAO
Duas câmeras na cabeça.
Sensores táteis na cabeça e nas mãos.
Microfones.
Autofalantes.
Botão no peito.
Sensores infravermelho.
Dois pares de sensores ultrassom no peito.
Unidade Inercial composta por acelerômetro e giroscópio.
Bumper e sensores de pressão nos pés.

## Slide 8: Problemática
Objetivo: Estimar a pose (x, y, θ) no campo de futebol
Sensores utilizados: Acelerômetro, giroscópio e câmeras de vídeo
Odometria não é confiável:
  Escorregamentos;
  Integração dos erros de medida ao longo do tempo;
Visão Computacional:
  Alto custo de processamento;
  Objetos de interesse no campo não são únicos;
  Nem sempre será possível obter informações relevantes do campo;

## Slide 9: Fusão sensorial
Filtro de Kalman:
  Técnica de filtragem e predição para sistemas lineares;
  Algoritmo recursivo ótimo;
  Provê uma medida estimada do estado de um processo baseado no estado anterior ou inicial;
  Composto por duas etapas:
    Predição;
    Correção;

## Slide 10: Filtro de Kalman
Dado um processo estocástico da forma:
e uma medida:
wk e vk são independentes e podem ser representados por uma gaussiana:

## Slide 11: Filtro de Kalman
Predição
Correção

## Slide 12: Filtro de Kalman Estendido
Capaz de atuar em sistemas não-lineares;
Em contrapartida, não é ótimo;
Assume-se que o processo e a medição são governadas por funções não-lineares, sendo elas f e h respectivamente:

## Slide 13: Filtro de Kalman Estendido
Correção
Onde Hk-1 é a jacobiana que contém as derivadas parciais de h em relação a y:
Predição
Onde Fk-1 é a jacobiana que contém as derivadas parciais de f em relação a x:

## Slide 14: Filtro de Kalman Estendido
Uma vez apresentado o equacionamento do filtro, é necessário definir qual será nosso processo de medição e qual será o corresponde da correção.
Medição Odometria
Correção Visão Computacional

## Slide 15: Filtro de Kalman Estendido
Vetor de estados relativos a predição Xk:
Correção:

## Slide 16: Filtro de Kalman Estendido

## Slide 17: Abordagem
Redução da área de trabalho: Meio campo
  Reduz número de ambiguidades
Pontos de interesse no campo (features):
  Centro de Campo;
  Linhas;
  Interseção de linhas;
  Trave do gol;

## Slide 18: Simulador 2D
Maior liberdade e facilidade para validação do método proposto.
Confere independência do módulo de localização em relação a qualidade das entradas esperadas:
  Distancia das features;
  Leitura da odometria;
A priori, não é capaz de representar os problemas encontrados no mundo real.

## Slide 19: Simulador 2D
Composto por dois módulos:
  Campo: Capaz de gerar o mapa correspondente tanto de meio campo quanto campo completo;
  NAO: Emula o comportamento do NAO no campo de futebol:
    Ser capaz de se movimentar no campo e fornecer leituras simuladas do módulo Odometria (fornecendo estimativa de velocidade e posição);
    Ser capaz de identificar as mesmas features que o robô real deveria identificar caso estivesse na mesma pose (fornecendo classificação e distancia de cada feature identificada no frame);

## Slide 20: Simulador 2D – Visão Computacional Simulada
O fov do inglês field of view representa qual o ângulo máximo que a câmera é capaz de identificar.
Por inspeção, constatou-se que na atual implementação do módulo de Visão Computacional, a distancia máxima que o robô real é capaz de identificar as features do campo na resolução de trabalho é de no máximo 5 metros.
Assim, traçando uma reta de comprimento igual a distancia máxima que uma feature pode ser identificada bem como sabendo o ângulo de visão do robô, é possível aproximar a visão do robô por um triangulo.

## Slide 21: Simulador 2D – Visão Computacional Simulada

## Slide 22: Simulador 2D – Visão Computacional Simulada
Em simulação, identificar features é fácil!!
  O mapa é conhecido e já foi programado.
  Consequentemente já se sabe quais são as coordenadas do campo que possuem interseção de linha, traves do gol e centro de campo. Basta comparar!!
  Para detecção de linhas observa-se se no conjunto de pontos que estão sendo avistados, quais possuem a mesma inclinação.
Partindo do mesmo princípio, a simulação sabe qual a posição verdadeira do robô no campo, bem como a posição que a feature de interesse está posicionada, logo a distancia também é conhecida.

## Slide 23: Simulado 2D – Funções de movimento
Avanço:
X, Y, Θ > atual
Recuo:
X, Y, Θ < atual

## Slide 24: Simulado 2D – Funções de movimento
Rotação Positiva:
Θ > atual
Rotação Negativa:
Θ < atual

## Slide 25: Algoritmo de localização - Correção
Como estimar a posição do robô baseado na distancia até um tipo de feature?

## Slide 26: Algoritmo de localização - Correção

## Slide 27: Algoritmo de localização - Correção

## Slide 28: Algoritmo de localização - Correção

## Slide 30: Resultados - Odometria

## Slide 31: Resultados – Estimação de distancia

## Slide 32: Resultados – Estimação de posição
Precisão de 95% para XY
e
81.5% para orientação

## Slide 33: Resultados – Estimação de posição

## Slide 34: Resultados – Estimação de posição

## Slide 36: Resultados – Impacto das features

## Slide 37: Resultados – Campo Completo
Meio Campo
Campo Completo

## Slide 38: Resultados – Campo Completo
Meio Campo
Campo Completo

## Slide 39: Resultados – Campo Completo

## Slide 40
Obrigado!!!!